## Slide 1: A VÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA szakmai FÓRUM A víztestekre vonatkozó intézkedések
Juhász István
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály juhasz.istvan@nyuduvizig.hu

## Slide 2: Tartalom
Megvalósult intézkedések
Jó példa gyakorlat
DPSIR elemzés
Intézkedések rendszere
ÁKK-VGT2 összehangolása
Intézkedések 2021-ig

## Slide 3: A VGT1 TELJESÍTÉSE - INTÉZKEDÉSEK
Vízfolyás víztestek: 21 víztesten 30 projekt
SZ1 Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program szerint 11 db
SZ2 Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programban előírtakon felül 13 db
VT3 Károsodott, víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszíni vízhasználatok érintő beavatkozások 1 db
DU3 Hallépcső, megkerülő csatorna építése 1 db
DU3, VT3, VT4 Mentett oldali holtmedrekhez, mélyárterekhez kapcsolódó élőhelyek vízpótlása, vízellátása, FE2 Ökológiai és vízminőség-védelmi célú vízkormányzás, átvezetések, gravitációs kapcsolatok helyreállítása 1+1 db
KÁ1 A vizek állapotát veszélyeztető szennyezett területek kármentesítése (Kármentesítési Program) 2 db
6 db állapot javulás, 2 db állapot romlás, 7 db eredeti állapot, 6 db nem volt állapot értékelés

## Slide 4: A VGT1 TELJESÍTÉSE - INTÉZKEDÉSEK
Állóvíz víztestek: 2 víztesten 2 projekt
VT6 Károsodott, állóvizektől függő élőhelyek védelme és rehabilitációja érdekében az állóvíz vízpótlása, illetve vízszintszabályozása
PT5 Szűrőmezők kialakítása
HM2 Meder rehabilitáció síkvidéki kis- és közepes vízfolyásokon, beleértve fenékküszöbök, fenékgátak átépítését
HM4 Üledék egyszeri eltávolítása vízfolyásokból
ÁT4 Monitoring fejlesztés
1 db állapot javulás, 1 db nem volt állapot értékelés

## Slide 5: A VGT1 TELJESÍTÉSE - INTÉZKEDÉSEK
Felszín alatti víztestek: 14 víztesten 7 sekély porózus, 1 hegyvidéki, 6 porózus, 75 projekt
IV1 Vízkezelési technológia módosítása vagy áttérés másik vízbázisra az ivóvízminőség biztosítása érdekében (Ivóvízminőség-javító Program) 20 db
IV2 Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása 7 db
CS1 Csatornázás, vagy szakszerű egyedi szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása a Szennyvíz Programban szereplő agglomerációkban 6 db
CS2 Csatornázás vagy szakszerű egyedi vagy település szintű szennyvíztisztítás és –elhelyezés megoldása a Szennyvíz Programba nem tartozó településeken 15 db
CS3 További csatornarákötések megvalósítása 4 db
CS5 Szakszerű szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása a Szennyvíz Programban szereplő és azon kívüli településeken 3 db
KÁ1 A vizek állapotát veszélyeztető szennyezett területek kármentesítése (Kármentesítési Program) 9 db
KÁ4 Szakszerű kútkiképzés, kútrekonstrukció 1 db
TE1 Kommunális hulladéklerakók rekultivációja 12 db
3 db sekély porózus víztesten kémiai állapot javulás

## Slide 6: A VGT1 TELJESÍTÉSE - jó gyakorlat bemutatása
A projekt neve: Felsőcsatár, Pornóapáti Pinka rehabilitáció
Célja: A Pinka felsőcsatári és pornóapáti szakaszának rehabilitációja
Rövid leírás: A Pinka felsőcsatári és pornóapáti szakaszán a Víz Keretirányelv szerint kidolgozott Vízgyűjtő-gazdálkodási terv által előírt ökológiai állapot létrehozása, az átjárhatóság biztosítása, rehabilitáció a természetes folyamatok felerősítése segítségével. Felsőcsatáron hallépcső építésével valósult meg a vízfolyás átjárhatósága, Pornóapátiban a mederbe épített fenékküszöb létesítésével valósult meg a berágódott, lemélyült meder helyreállítása, valamint a holtág vízpótlásával az átjárhatóság.
VGT szempont: Pinka víztest gyenge  mérsékelt állapot (MF javult), DU3, VT3, VT4, FE2 intézkedések

## Slide 7: A VGT1 TELJESÍTÉSE - jó gyakorlat bemutatása
A projekt neve: OPENWEHR Duzzasztók átjárhatósága a határvidéki Rábán
Célja: A szentgotthárdi duzzasztó VKI szempontú átépítése
Rövid leírás: A szentgotthárdi duzzasztó átépítése során felújításra került a bukó, kiépült egy hallépcső, egy csónakleeresztő és egy gyaloghíd is. Ezzel megoldódott a duzzasztó EU Víz Keretirányelv szerinti átjárhatósága a halak számára. A csónakcsúszda elősegíti a vízitúrázók biztonságos átjárását a duzzasztón. És a duzzasztó kőburkolattal való ellátása nagyban javítja a létesítmény városképi hatását, turisztikai vonzerejét.
VGT szempont: Rába (határtól) víztest állapota nem változott, DU3 intézkedés

## Slide 8: A VGT1 TELJESÍTÉSE - jó gyakorlat bemutatása
A projekt neve: Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása
Célja: A Balatonban az algás eutrofizáció mértékének a csökkentése a tavat terhelő tápanyagok a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerben való csapdázásával. A Zalavári belvízöblözet elárasztásával élőhely-rekonstrukció valósult meg. A Zimányi- és a Vörsi-berek bevonásával létrejött egy új víztározó-tér, ahol időszakos vízborítottságú élőhely, ún. wetland alakulhat ki, megépült két hallépcső. Emellett az árvízi kockázat csökkentése nagyobb rendelkezésre álló tározó térfogattal és felújított belvízvédelmi rendszerrel.
VGT szempont: Kis-Balaton I. és II. tározó víztest mérsékelt  jó állapot (minden javult), VT6, VT7, PT5, HM2, ÁT4, HM4 intézkedések

## Slide 9: DPSIR Driver Pressure Status Impact Response
Hajtóerő
Driver
Terhelés
Pressure
Állapot
Status
Hatás
Impact
Intézkedés
Response

## Slide 10: DPSIR Driver Pressure Status Impact Response
D
R
Intézkedést igénylő
terhelés/beavatkozás
P
Az intézkedések a terhelések/beavatkozások alapján lesz tervezve
P
S
I

## Slide 11: Hidromorfológiai problémák megoldása Völgyzárógátas tározók CÉLJA
A DPSIR rendszerben a hajtóerő (D) az előzőekben megfogalmazott általános célon kívül függ attól, hogy milyen célra hasznosítják a tározót.
A területen előforduló használatok:
  Halgazdaság
  Horgászat
  Egyéb rekreáció
  Öntözés
  Árvízcsökkentés
A többcélú tározók esetében a fentiek közül több is előfordul
Utalás a területen való előfordulásra
Ez lehet:
térkép, a céloktól függően eltérő jelekkel
csak statisztika egy képpel illusztrálva
Pl.: Zajki-tavak, Döröskei-tó, Vadása-tó, Borostyán-tó, Máriaújfalui-tó, (hely, cél), szintén illusztrálva.
Pl.: Szajki-tavak (horgászat, halászat, rekreáció), Döröskei-tó (rekreáció), Vadása-tó (rekreáció), Borostyán-tó (horgászat), Máriaújfalui-tó (horgászat), Zalacsányi-tó (horgászat)

## Slide 12: Hidromorfológiai problémák megoldása A tározás befolyásolja a vízfolyások állapotát
A DPSIR rendszerben a gáttal kialakított tározó ún. terhelésnek (P) számít, amely befolyásolja a vizek mennyiségi (vízhozam, vízállás, sebesség), minőségi (biológiai, kémiai) állapotát (S), a tározóban, a felvízen és az alvízen egyaránt.
Az üzemeltetéstől függően a következő hatások (I) léphetnek fel.
Ha a tározó felülete < 50 ha, akkor a folyó víztest része, egyébként 3 víztest: felvízi folyó, tározó, alvízi folyó.
Duzzasztás a tározótérben:
( vízállás, sebesség)
Az átjárhatóság korlátozása (vándorló fajok számára)
Hordalékmozgás korlátozása
(feliszapolódás)
Alvízi vízhozam csökkenése (probléma: kisvízi időszakban)
Vízminőség a tározóban (oxigénhiány, algásodás, üledék minősége)
A leeresztett víz minősége nem megfelelő az alvíz számára
Biológiai viszonyok megváltozása (flóra, fauna)
Notes: A vízminőségi hatásokkal is kell foglalkozni. Nem lehet csak HIMO szempontból vizsgálni a problémát.
Ennél a diánál esetleg célszerű hangsúlyozni, hogy itt mederelzárással kialakított ún. völgyzárógátas tározókról van szó. A vízfolyások medrét nem tartalmazó ún. oldaltározók esetén a vízfolyásra gyakorolt hatások lényegesen kisebbek, gyakorlatilag vízkivételről és vízvisszavezetésről van szó. A vízkivétel mennyisége, illetve a vízvisszavezetés időbeli szétosztása és minősége lehet a folyó víztest szempontjából kérdéses. A tározó vízminősége csak akkor jelenik meg a VGT-ben, ha az oldaltározót víztestként jelölték ki. Ennek kritériumait viszont a hasznosítás határozza meg (kivéve a vízleeresztést). Nem ide tartozik. Ha nagy tározókról van szó, akkor a tározótér lehet önálló víztest, de ez a bemutatott hatásokat nem érinti, és ebben az esetben a tározó vízminősége is ide tartozik.

## Slide 13: Hidromorfológiai problémák megoldása KÖNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS Intézkedések
A környezeti célkitűzések a jó állapot elérhetőségéhez kapcsolódnak:
1. A jó ökológiai állapot elérhető
  A duzzasztott szakaszon a viszonyok ellentétesek a jó állapot követelményeivel.
  Az alvízen és a felvízen ez kérdéses. Ha a tározó megszüntethető vagy ha a tározó mérete miatt nem önálló víztest, akkor bizonyos feltételek esetén a jó ökológiai állapot elérhető.
2. Erősen módosított jelleg, jó ökológiai potenciál
  Nagy (> 50 ha) tározó (vagy tározó-fűzér) esetén, vagy ha az előző feltételek nem állnak fenn, a VKI a jó állapot elérése alól felmentést ad, amennyiben ez társadalmi-gazdasági elemzés alapján indokolható. Ez az ún. erősen módosított jelleg.
  Ebben az esetben a környezeti célkitűzés csökken: az elérendő cél a jó ökológiai potenciál:
  A duzzasztás és a hosszirányú átjárhatóság korlátozása elfogadott, de a többi hatás csökkentésére/megszüntetésére kiegészítő intézkedések szükségesek.

## Slide 14: Hidromorfológiai problémák megoldása KÖNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS Intézkedések
A jó ökológiai állapot elérhető
Egyértelmű megoldás a tározó megszüntetése lenne, de ez gazdasági-társadalmi okokkal általában nem indokolható.
A jó állapot elérésének feltételei:
A tározó nem lett kijelölve víztestként
Az összes duzzasztott szakasz kisebb, mint a víztest 50 %-a (egybefüggően 30 %)
Ha a halpopulációban nincsenek vándorló fajok, és a tározók közötti vízgyűjtő nagyobb, mint a teljes vízgyűjtő fele
Ha vannak, akkor vagy megkerülő csatorna, vagy a tározó a víztest felső harmadában van, vagy egyes mellék-ágakon (nem az összesen!)
+ Hatáscsökkentő intézkedések
Ilyen esetek a VIZIG területén
Ennek bemutatása történhet:
- Az előző térképpel, ahol a megfelelő völgyzárógátakat piros karika jelöli.
Vagy
- Az ebbe a kategóriába tartozó tározók száma vagy példák az alábbi vázlattal illusztrálva:
Csak az egyik
nem, ha vándorló fajok
Igen
Víztest
Nem víztest
Gersekaráti és Döröskei tározók
Notes: Megjegyzés: a Kapos és a Koppány mellékvízfolyásai önálló víztestek, ezért ezekre külön-külön vonatkoznak a feltételek.

## Slide 15: Hidromorfológiai problémák megoldása KÖNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS Intézkedések
2. Erősen módosított jelleg, jó ökológiai potenciál
A tározó fennmarad, de a jó potenciálhoz hatáscsökkentő intézkedésekre van szükség:
Kötelező feladatok:
A tározó megfelelő vízminőségének biztosítása (ha önálló víztest)
  A hasznosításnak megfelelő követelmények kielégítése
   Felső szűrőmező, hordalékfogó
  Jó üzemeltetési gyakorlat (különösen jó halászati és horgászati gyakorlat)
  Szennyezett üledék kitermelése
A leeresztett víz megfelelő minősége,
A leeresztett víznek ki kell elégítenie az alvízre vonatkozó követelményeket
kémiai és biológiai szempontból egyaránt (alga, halpopuláció, szerves és tápanyag
 Lásd előző pont: leeresztéskor a víz kémiai, biológiai minősége megfelelő legyen,
és/vagy
 Alvízi szűrőmező
 Halrács
A leeresztett víz mennyisége, ökológiai minimum
 Kisvíz idején az ún. ökológiai minimum biztosítása (minimum követelmény)
Notes: Lehet úgy is megoldani, hogy az intézkedés rövidített leírása a baloldalon és egy kép a jobb oldalon. De tekintve, hogy ez nem egy önálló előadás, ez talán sok lenne…

## Slide 16: Hidromorfológiai problémák megoldása KÖNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS Intézkedések
A leeresztett vízmennyiség változékonysága
A leeresztett víz mennyisége igazodjon az alvíz vízjárásához, minőségi igényeihez
 Kisvíz idején a felülről érkező vízhozam továbbengedése
 Hígítóvíz leeresztése (szennyvzbevezetés htáscsökkentő intézkedése)
 Középvizek és nagyvizek megfelelő gyakoriságú leeresztése is
A hosszirányú átjárhatóság biztosítása, ha vándorló fajok
 Megkerülő csatorna (költséges, ezért csak ritkán indokolható)
2. Erősen módosított jelleg, jó ökológiai potenciál
A tározó fennmarad, de a jó potenciálhoz hatáscsökkentő intézkedésekre van szükség:
Nem kötelező feladatok:
A jó ökológiai potenciál elérése azt jelenti, hogy a kötelezőeken túl meg kell vizsgálni egyéb hatáscsökkentő intézkedések megvalósíthatóságát is. Ezek közül azokat kell megvalósítani, amelyek költség-ökológiai haszon aránya megfelelő
Közvetett intézkedés
 A hasznosítás céljának módosítása, ha azzal a fenti követelmények jobban
kielégíthetők (és a gazdasági-társadalmi szempontból is alátámasztható)

## Slide 17: EU Jelentési útmutató  Sablonok
Terhelés/beavatkozás típusok
Hajtóerő függvényében
Beavatkozások
részletezése
Intézkedési csomagok
Intézkedések
  Alap
  További alap
  Kiegészítő
Intézkedési elemek
  Jogszabályok
  Ösztönzés, támogatás
  Műszaki intézkedések
Indikátorok a beavatkozásokra
Indikátorok az intézkedésekre

## Slide 18: VGT2 Terhelés
Pontszerű szennyezések
Diffúz szennyezések
Vízkivételek és átvezetése
4.1 Vonalvezetés/mederforma/parti sáv/morfológiai módosítása
4.2 Gátak, fenékküszöbök, zsilipek, elzárások
4.3 Változások a vízjárásban
5. Egyéb terhelések, felszíni vizet érő terhelések
6. Egyéb terhelések, felszín alatti vizet érő terhelések
7. Egyéb terhelések, védett területeket érő terhelések
8. Ismeretlen eredetű hazai vagy külföldi terhelések
(9. Régi szennyezések)
10. Balesetekből származó szennyezések

## Slide 19: VGT2 Intézkedési csomagok I.
1 Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése
2 Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése
3 Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése
4 Bekövetkezett szennyezések csökkentése, felszámolása, beleértve a felhagyott szennyezett területek kármentesítését
5 Hosszirányú átjárhatóság helyreállítása, duzzasztás csökkentése
6 A hidromorfológiai viszonyok javítása, a hosszirányú átjárhatóságon kívül
7 A vízjárási viszonyok javítása illetve az ökológiai kisvíz helyreállítása
7a Ökológiai szempontok érvényesítése a fenntartható vízhasználatok megvalósításában.
8 A víz hatékony felhasználását elősegítő műszaki intézkedések, az öntözés, az ipar, az energiatermelés és a háztartás területén
9 Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a lakossági vízi szolgáltatás területén
10 Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében az ipari vízi szolgáltatás területén
11 Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a mezőgazdasági vízi szolgáltatás területén
12 Tanácsadó szolgáltatás a mezőgazdaság részére

## Slide 20: VGT2 Intézkedési csomagok II.
13 Ivóvízbázisok védelmét szolgáló intézkedések (védőterületek, pufferzónák)
14 Kutatás, tudásbázis fejlesztés a bizonytalanság csökkentése érdekében
15 Elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásának megszüntetése és elsőbbségi anyagok kibocsátásának csökkentése
16 Ipari szennyvíztisztítók korszerűsítése, bővítése
17 Talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés csökkentése
18 Invazív, tájidegen fajok és betegségek terjedésének megelőzése és szabályozása
19 A rekreáció (beleértve a horgászatot is) káros hatásainak megelőzése és szabályozása
20 A halászat és egyéb olyan tevékenységek káros hatásainak megelőzése és szabályozása, amelyek állatok és növények eltávolításával járnak
21 Településekről, épített infrastruktúrából és közlekedésből származó szennyezések megelőzése és szabályozása
22 Erdészeti tevékenységből eredő szennyezés megelőzése és szabályozása
23 A természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések
25 A savasodás ellensúlyozására szolgáló intézkedések

## Slide 21: VGT2 Intézkedési csomagok III.
26 Halgazdasági hasznosítás káros hatásainak megelőzése és szabályozása
27 Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt
28 Hűtővizek felszíni vízbe történő bevezetésének szabályozása
29 Mezőgazdasági telepekről (állattartásból) származó terhelés csökkentése
30 Hordalék- és tápanyag-visszatartás felszíni befogadókba történő bevezetés előtt
31 Beszivárogtatás, visszasajtolás korszerűsítése, szabályozása
32 Nem vízigények kielégítését szolgáló felszín alatti vízelvonások szabályozása
33 Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül
34 Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme vízminőségi hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül
35 Fürdőhelyek védelmét biztosító speciális intézkedések
36 Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása
37 Balesetből származó szennyezések megelőzése

## Slide 22: VGT2 Kötelező alap intézkedések
EU Irányelvek
Horizontális irányelvek
A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC 96/61/EC, 2008/1/EC) ill. IE Irányelv, 2010/75/EU)
Stratégiai környezeti vizsgálat (SKV Irányelv, 2001/42/EC)
Környezeti hatásvizsgálat (KHV Irányelv, 85/337/EEC)
Létfeltételek biztosítását szolgáló irányelvek
Természetes élőhelyek védelme és a madarak életfeltételeinek biztosítása (Natura Irányelvek, 79/409/EEC, 92/43/EEC)
Halak életfeltételeinek biztosítása („Halas” Irányelv, 2006/44/EC)
Fürdővizek minősége (Fürdővíz Irányelv, 76/160/EEC)
Ivóvíz minőség (Ivóvíz Irányelv, 98/83/EC)
Felszíni vizekre vonatkozó vízminőségi határértékek (EQS Irányelv, 2008/105/EC)
Szennyezések, kibocsátások csökkentését szolgáló irányelvek
Települési szennyvíz kezeléséről (Szennyvíz Irányelv, 91/271/EEC)
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről (Nitrát Irányelv, 91/676/EEC)
Szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása (Szennyvíziszap Irányelv, 86/278/EEC)
Növényvédő szerek forgalomba hozataláról (Növényvédőszer Irányelv, 2009/128/EC)
A felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelme (FAV Irányelv, 2006/118/EC)
Felszíni vizekbe bocsátott veszélyes anyagok kiküszöbölése (Veszélyes anyag Irányelvek)
Kockázatcsökkentést szolgáló irányelvek
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megelőzéséről (SEVESO Irányelv, 96/82/EC)
Az árvíz által okozott kockázatok kezeléséről (Árvíz Irányelv, 2007/60/EC)

## Slide 23: VGT2 Alap intézkedések
VKI-ban szereplő alapintézkedés csoportok
„b” A költségmegtérülés elvének érvényesítése a vízi szolgáltatásokban
„c” A vizek hatékony és fenntartható használatát előmozdító intézkedések (víztakarékos megoldások, gazdálkodás, ökológiai szempontok érvényesítése)
„d” Az ivóvízbázisok és az ivóvízkivételekre kijelölt víztestek védelme
„e” Felszíni és felszín alatti vizekből történő vízkivételek, vízátvezetések, tározás nyilvántartása és engedélyezése
„f” Felszín alatti vizek mesterséges utánpótlásának, dúsításának előzetes engedélyezése
„g” Pontszerű szennyező forrásokból származó közvetlen és közvetett bevezetések szabályozása (használt vizek, szennyvizek, hulladé kelhelyezés, állattartótelepek)
„h” Diffúz szennyező forrásokból származó szennyezések megelőzése és szabályozása (mezőgazdaságból, iparból, településekről, halászati hasznosításból, bányászatból, közlekedésből)
„i” A víztestek állapotát befolyásoló egyéb hatások, különösen a hidromorfológiai viszonyok megváltoztatásából eredő hatások szabályozása
„j” Szennyezőanyag felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetések tiltása, nem szennyezett vizek bevezetésének (visszasajtolásának) engedélyezése
„k” Elsőbbségi anyagok által okozott szennyeződések kiküszöbölése és egyéb szennyezések csökkentése
„l” Szennyezőanyagok elszivárgásának, illetve balesetszerű szennyezések megelőzése és hatásainak csökkentése

## Slide 24: VGT2 Kiegészítő intézkedések
Kiegészítő intézkedések
KI1 Határértékeken alapuló szabályozás
KI2 Vizek mennyiségére vonatkozó szabályozások
KI3 Helyes környezeti gyakorlatok
KI4 Egyéb jogi eszközök (tiltás, korlátozás, kisajátítás…. )
KI5 Igazgatási eszközök
KI6 Gazdasági ösztönzők alkalmazása
KI7 Önkéntes megállapodások
KI8 Építési, rehabilitációs projektek
KI9 Pénzügyi eszközök
KI10 Hatósági és igazgatási munka fejlesztése
KI11 Képességfejlesztés, szemléletformálás
KI12 Kutatás, fejlesztés, demonstrációs projektek
…
P1 Egyedi vizsgálatok, felmérések
P2 Engedélyek felülvizsgálata
P3 Monitoring és információs rendszerek fejlesztése

## Slide 25: VGT2 Pontszerű szennyezésekkel kapcsolatos intézkedések
1. Pontszerű szennyezések
1.1 Települési szennyvíz
  1.3 IED (Ipari Emissziós Irányelv) alá tartozó üzemek
  1.5 Felhagyott szennyezett területek
  1.6 Létező hulladéklerakók
  1.8 Halastó és horgásztó
  1.9.1 Egyéb, Termálvíz bevezetés felszíni vízbe
  1.9.3 Egyéb, Állattartó-telepekről származó szennyvíz, szennyezés
1 Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése
16 Ipari szennyvíztisztítók korszerűsítése, bővítése
4 Bekövetkezett szennyezések csökkentése
15 Elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásának megszüntetése és csökkentése
19. A rekreáció (horgászat is) káros hatásainak megelőzése és szabályozása
27 Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt
29. Mezőgazdasági telepekről (állattartásból) származó terhelés csökkentése

## Slide 26: VGT2 Diffúz szennyezésekre kapcsolatos intézkedések
2. Diffúz szennyezések
2.1 Települési lefolyás
  2.2 Mezőgazdasági terület (szántó, ültetvény, legelő)
  Irányelv) alá tartozó üzemek
  2.3 Erdészet
  2.4 Közlekedés
  2.6 Csatornahálózatba nem kapcsolt forrásból
  2.8 Bányák
  2.9 Halászat, horgászat
  2.10 Egyéb, Szennyezett üledék
  5.3 Szemetelés, illegális hulladéklerakás, úszószemét
2 Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése
3 Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése
4a Szennyezés csökkentése, felszámolása
17 Talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés csökkentése
19. A rekreáció (horgászat is) káros hatásainak megelőzése és szabályozása
23. Természetes vízvisszatartás
26. Halászati hasznosítás káros hatásainak megelőzése és szabályozása

## Slide 27: VGT2 Hidromorfológiai beavatkozások és intézkedések
3. Vízkivételek, átvezetések
3.1 Mezőgazdaság
  3.2 Közüzemi vízellátás
  3.3. Ipar
  3.4 Hűtővíz
  3.5 Halgazdaság, horgászat
7a.Ökológiai szempontok érvényesítése a fenntartható vízhasználatok megvalósításában. (nyilvántartás, felülvizsgálat, engedélyezés, ösztönzés, bírság)
9., 10., 11: Árpolitika, költség-megtérülés a szolgáltatásban
8. Víztakarékosság
  8.1 A növénytermesztésben
  8.2, 8.3 Közüzemi vízellátásban
  8.4 Ipari vízellátásban

## Slide 28: VGT2 Hidromorfológiai elváltozások enyhítésére irányuló Intézkedések
4.1. Vonalvezetés/mederforma/ parti sáv/ morfológiai módosítása
  Árvízvédelem (átvágás, parterősítés
  Mezőgazdaság
  Hajózás
  Település
4.2. Gátak, fenékküszöbök, zsilipek, elzárások
  Energiatermelés
  Árvízvédelmi
  Ivóvízellátás
  Hajózás
  Mezőgazdaság
  Rekreáció (horgászat)
  Ipar céllal
  Halászat
5 Hosszirányú átjárhatóság helyreállítása, duzzasztás csökkentése
Ha nem, akkor hatást csökkentő intézkedések (pl. hallépcső, megkerülő csatorna, üzemeltetés…)
6 A hidromorfológiai viszonyok javítása, a hosszirányú átjárhatóságon kívül
  6.1. Hosszirányú szabályozás csökkentése
  6.2 Mederforma és növényzóna rehabilitációja
  6.3 Oldalirányú átjárhatóság rehabilitációja (hullámtér szélesítése mellékágak vízellátása
  6.4 Műtárgyak bontása
  6.5. Síkvidéki csatornázott vízfolyások
Ha nem, a hatást csökkentő intézkedések (mentett oldali vízpótlás)

## Slide 29: VGT2 Ivóvízellátás biztonsága
7.3 Ivóvízbázisok területét érintő szennyezések
13 Ivóvízbázisok védelmét szolgáló intézkedések (védőterületek, pufferzónák)
13.3 A vízbázisvédelmi szabályozáson kívüli megoldások (egyedi szabályok, vízbázisvédelem szempontjából kedvező területhasználat váltás, jó gyakorlatok ösztönzése, terület-használókkal való megegyezés
(KI3) Helyes környezeti gyakorlatok (KI4) Egyéb jogi eszközök
(KI6) Gazdasági ösztönzők alkalmazása
(KI7) Önkéntes megállapodások
13.4 Vízbiztonsági tervek készítése, alkalmazása
(KI4) Egyéb jogi eszközök

## Slide 30: VGT2 Védett természeti területek és fürdésre kijelölt vizekhez tartozó intézkedések
5.1 Felszíni vízbe juttatott idegen fajok vagy kórokozók
7.1 Védett természeti területeket károsító vízjárásváltozás
7.2 Védett természeti területeket károsító szennyezés
7.4 Fürdőhelyeket érő szennyezések
6 A hidromorfológiai viszonyok javítása, a hosszirányú átjárhatóságon kívül, (itt: kompenzációs intézkedések)
18 Invazív, a típustól idegen fajok, illetve betegségek bevezetésének megelőzése és szabályozása
20 A halászat és egyéb olyan tevékenységek káros hatásainak megelőzése és megelőzése és szabályozása, amelyek állatok és növények eltávolításával járnak
33, 34 Károsodott vízi, vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló és vízminőségi hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül
35 Fürdőhelyek védelmét biztosító speciális intézkedések

## Slide 31: VGT2 Hogyan lesz ebből intézkedési program
országos szint
Terhelés típusok
Intézkedések listája
(a terhelés fv.-ében)
Intézkedési csomagok
víztestek
A terheléseket és az intézkedéseket jellemző indikátorok kiválasztása
Terhelések elemzése
Állapotértékelés (minősítés)
Intézkedések allokációja
Részvízgyűjtő és országos szinten:
Terhelések,
intézkedések
és indikátorok összesítése
ütemezéssel (jelen, 2021, 2027)

## Slide 32
VGT és ÁKK összehangolása
Intézkedések: az állapot javítása;
Ha ezzel ellentétes, akkor beavatkozások megszüntetése, hatásuk enyhítése (jó állapotig)
VKI és VGT ÁI és ÁKKT
Cél: a vizek jó állapota Cél: elfogadható árvízi kockázat
Árvízvédelmi létesítmény:
mint a vizek jó állapotát
veszélyeztető „beavatkozás”
Árvízvédelmi létesítmény:
mint az árvízi kockázatot csökkentő objektum
Intézkedések: a kockázat csökkentése, kezelése
Kivétel: az árvízvédelmi létesítmény fennmarad, ill. engedélyezhető, ha más megoldással a kár nagyobb, mint az ökológiai haszon
Csak „jó ökológiai potenciál”
Kivétel: a jó állapottal konform megoldás előnyben, ha nem „aránytalanul” drága
Ha nem lehetséges, akkor a kedvezőtlen hatás csökkentése
Nem a legköltséghatékonyabb megoldás
Lehetséges mindkét szempontot kielégítő intézkedés

## Slide 33
VGT és ÁKK összehangolása
Mindkét szempontot kielégítő
Intézkedések
Kompromisszumot igénylő
intézkedések
Ökológia prioritása:
Alternatív megoldások
VGT
ÁKKT
Árvízvédelem prioritása:
Meglévő létesítmények
Erősen módosított jelleg
Hatáscsökkentő, ill. kompenzációs intézkedések
Árvízvédelem prioritása:
Új létesítmény
(VKI 4.7 cikk)
Ökológia prioritása:
Állapotjavító intézkedések

## Slide 34: VKI és EU Program ciklusok
2006
2007
2008
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
7 éves UMVP 2007-2013
7 éves VP 2014-2020 → →
AVOP
OP tervezés
VGT tervezés
OP tervezés
VGT tervezés
VGT1 Intézkedési Program
VGT2 IP →
Vizes projektekben VKI célkitűzések horizontális megvalósítása !!!
7 éves KEOP 2007-2013
7 éves KEHOP 2014-2020 →
KIOP

## Slide 35: VGT2 Ütemezés, projektek
  2021-ig: konkrét, finanszírozható intézkedések
    „Visszafogott” finanszírozási lehetőségek, EU források: 2014-2020
      Projektek
      KEHOP (pl.: A szennyvíztisztító telep korszerűsítése Csepregen, Jánosháza és térsége szennyvíztisztításának fejlesztése és csatornázásának kiépítése, Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése, Szennyvízelvezetés és -tisztítás megoldása a Celldömölk izsákfai városrészen)
      TOP-ok (Települések)

## Slide 36: KÖSZÖNÖM A megtisztelő FIGYELMET!