## Slide 1: A BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA Az Országos Vízügyi Főigazgatóság ÉS A közép dunántúli vízügyi igazgatóság SZAKMAI FÓRUMA Felszíni vizek minősége és terhelés csökkentési intézkedések a Balaton részvízgyűjtőn Clement Adrienne (BME)

## Slide 2: ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT ÉS VÍZMINŐSÉG

## Slide 3
Beavatkozások előtt
Beavatkozások után
A BALATON VÍZMINŐSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA
Hipertróf
Eutróf
Mezotróf
Oligotróf
Chart: klorofill-a [mg/m3], éves átlag
| 1965 | 1966 | 1967 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Siófok | 1.3 | 1.5 | 3.6 | 5.8 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 4.5 | 4.4 | 5.3 | 9 | 8 | 10.4 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | 7 | 9.1 | 11.2 | 10.7 | 11.5 | 8.3 | 10 | 10.5 | 20 | 4.9 | 4.8 | 8.3 | 7.6 | 4.5 | 4.2 | 8.1 | 9.2 | 7.31 | 5.88 | 6.54 | 5.5 | 5.15 | 5.106 | 8.346 | 5.659 | 5.772 | 5.503
Szemes | 6 | 6.2 | 4.9 | 8.1 | 5.6 | 12.5 | 19.6 | 11.5 | 22.5 | 7.3 | 9.9 | 7.9 | 11.8 | 11.7 | 21.2 | 20.4 | 20.7 | 19 | 17.3 | 12.8 | 28.7 | 6.7 | 9.8 | 10.6 | 8.2 | 5.3 | 6.7 | 12.3 | 14.8 | 13.79 | 8.2526 | 13.8667 | 11.61 | 12.24 | 10.04 | 10.1 | 8.242 | 13.168 | 7.289
Szigliget | 26.1 | 33.9 | 16.6 | 26.4 | 19.5 | 30.7 | 26.3 | 35.1 | 30.8 | 34.2 | 23.1 | 27.7 | 19.5 | 37.1 | 9.8 | 17.1 | 10.9 | 12.3 | 8.2 | 14.2 | 16.3 | 19.1 | 17.3895 | 12.9632 | 17.2333 | 19.98 | 13.183 | 13.13 | 12.36 | 11.884 | 16.39 | 13.276
Keszthely | 4.8 | 3.7 | 5.5 | 12.8 | 14.8 | 23.7 | 18.6 | 33.2 | 25.3 | 37.5 | 46.1 | 53.5 | 59.1 | 27.9 | 46 | 32.1 | 48.3 | 45.8 | 46.1 | 43.1 | 46.9 | 30.2 | 40.3 | 22.9 | 35.7 | 12.4 | 20.5 | 10.9 | 14.1 | 7.6 | 15.3 | 17.2 | 18.6 | 18.4 | 13.55 | 17.51 | 16.82 | 19.713 | 16.096 | 12.546 | 13.106 | 15.5 | 11.474

## Slide 4: Tápanyagterhelés változása
Zala Összes P anyagáram idősora a torkolatnál (Fenékpuszta, 1977-2013)

## Slide 5: Kommunális Szennyvízbevezetések
Kommunális szennyvíztisztítók
36 db. szennyvízbevezetés a részvízgyűjtőn
Tisztított szennyvíz kivezetések (Siófok – Sió, Balatonlelle – Koppány, Balatonfüred, Balatonfűzfő – Veszprémi-Séd, Balatonfőkajár – Cinca)
Terhelés – hatás elemzés (vízminőségi modell):
  1 jelentős terhelést okozó (+ átvezetések)
  10 fontos terhelés
Alap: szennyvíztelepek bővítése, korszerűsítése
  5 KEOP (2015)
  3 25/2002 kr. szerinti bővítés (2015)
Kieg. alap: P határérték szigorítás (7 telep)

## Slide 6: Kommunális Szennyvízbevezetések
SZENNYVÍZTISZTÍTÁS (FOKOZOTT P ELTÁVOLÍTÁS) ÉS A SZENNYVIZEK KIVEZETÉSE A VÍZGYŰJTŐRŐL
Kivezetés a vízgyűjtőről
Fokozott P eltávolítás
Szennyvíz eredetű P terhelés (tonna/év) | 1980-85 | 2002 | 2012 | 2027 (cél)
Közvetlenül a tóba | 30 | 1 | 0,9 | 1,1
Vízfolyásokon keresztül | 45 | 10 | 9,7 | 5,8

## Slide 7: Kistelepülések (< 2000 LE) szennyvízkezelése
Kiemelt üdülőkörzet 180 településből:
136 település a Szennyvíz Programhoz kapcsolódóan 2015-ig;
44 település a NMP-be nem tartozik, ebből:
  11 településen gyűjtőhálózat üzemel,
  5 településen ROP keretében valósul meg a beruházás (Balatonhenye, Köveskál, Mindszentkálla, Monoszló, Szentbékkálla)
  8 településen megvalósult a beruházás a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjának keretében (Gétye, Nyim, Óbudavár, Balatoncsicsó, Dióskál, Szentjakabfa, Tagyon, Salföld),
  Hátralévő feladat: 20 db településen - BKSZP (2018)

## Slide 8
Zala
Balaton közvetlen
TERÜLETHASZNÁLAT

## Slide 9: diffúz terhelés: Moneris modell eredményei

## Slide 10
Fokozottan erózió érzékeny terület a vízgyűjtőn: 18 ezer ha

## Slide 11
Az Zalai dombvidéken és az eséssel rendelkező északi és déli vízgyűjtő kisvízfolyásain nagymértékű az erózió a talaj szerkezetének következtében.
A vízgyűjtőn kiemelt szerepe van a szőlő- és bortermelésnek. A jelenleg magánkézben lévő művelt területeken a kedvezőtlen fekvés és nem megfelelő talajvédelmi beavatkozások miatt jelentős az erózió mértéke.
A szőlőtermeléshez kapcsolódó intenzív műtrágya felhasználás az ország többi területeihez hasonló ütemben és mértékben változott, napjainkra a ’80-as évekbeli felhasználáshoz képest 80-90%-os a visszaesés.
Talajerózió
Balaton alegység VGT (VKKI, 2010)

## Slide 12: diffúz terhelés csökkentése
Terhelés hatása: 27 víztest vízgyűjtőn (30%)
Intézkedések:
Mezőgazdasági területeken erózióvédelem
Természetes erózió csökkentése
Belterületeken vízvisszatartás, tisztítás
Belvíz visszatartás
Partmenti védősávok
Szabályozás
Támogatások területi prioritása
Jó gyakorlatok

## Slide 13
KIS-BALATON TÁROZÓK
Balaton
Ingói-berek
Hídvégi-tó (KBVR I.)
Fenéki-tó (KBVR II.)
KBVR I.: 1985, KBVR II. részlegesen: 1992
Teljes terület üzembe helyezése: 2014 (KEOP projekt)
Vízminőségvédelem és természetvédelem
Rugalmas üzemirányítás lehetőségének megteremtése

## Slide 14: Belterületi csapadékvíz
Mintavétel
Víz-hozam
Chart: 
| Events | Base flow
Kelet | 12 | 88
Chart: 
| Events | Base flow
Kelet | 55 | 45
Lefolyás: P terhelés:
Árhullámok
Lefolyással közvetített tápanyag terhelés
Mintaterületi vizsgálatok (Clement és mtsai, 2004-2007)
Csapadékvíz elvezetés → Csapadékvíz gazdálkodás (belterületi lefolyás szabályozás, vízvisszatartás figyelembe vétele a városrendezési tervekben)
Torkolati művek, sankolók, szűrőmezők

## Slide 15: Vízminőség javító kotrás (lepelkotrás) a keszthelyi medencében
Forrás: KDT Vizig
Időszak: 1992-2003
Összes terület: 1283 ha (terv: 2500 ha)
Az erősen meszes balatoni üledékben a mozgékony P természetes elöregedésének sebessége meghaladta a lepelkotrásét,
A hatékonyságot a lekotort terület gyors feliszapolódása is rontotta.
Istvánovics és mtsai., 2003
A kotrás hatása – Hatékony volt-e a kotrás a belső P terhelés csökkentésére?

## Slide 16: Vízszintcsökkenés vízminőségi - ökológiai hatása
Somlyódy és mtsai (MTA kut.csop. 2003): Szükséges-e a vízpótlás?
Vízpótlás nem javasolt
A tó vízháztartási mérlege hosszú távon pozitív (klímaváltozás!)
Vízszintszabályozás módosítása (max. vízszint emelése)
Nyomonkövetés, monitoring – felkészülés és alkalmazkodás
MTA BLKI (2007): A vízszintváltozás hatása a Balaton ökológiai állapotára
Ökológiai szempontból a vízpótlás nem szükséges
A változó vízszint a tó élővilágára, különösen a nádas állományra kedvező
Kotrás és hínárirtás szükség esetén
Újragondolás a legfrissebb tudományos ismeretek alapján.
Vízállás változása (2000-2011)
www.vizadat.hu
Cladophora glomerata

## Slide 17
A terhelés csökkentését szolgáló intézkedések eredményeként a Balaton vízminősége jelentősen javult … de a jó állapot megőrzése és a távlati cél elérése érdekében a beavatkozásokat folytatni kell!
Kistelepülések szennyvízprogramjának folytatása (a programszerűen telepített egyedi kisberendezések tapasztatait figyelembe véve!)
Szigorú P határérték fenntartása a szennyvízkibocsátókra
Diffúz terhelés további mérséklése: erózióvédelem (szántók, szőlő-gyümölcs és természetes erózió is!)
Belterületi vízrendezés - csapadékvíz gazdálkodás (pályázati kritériumok módosítása szükséges)
Kis-Balaton rugalmas üzemeltetése
Kutatás és mérések
Konklúziók

## Slide 18: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!