## Slide 1: Felszíni vízminőséggel és a hidromorfológiai állapotjavítással kapcsolatos intézkedések tervezése a VGT-ben Vízminőségi modell alkalmazása pontszerű és diffúz terhelések szabályozásának víztest szintű tervezésére
  Jolánkai Zsolt, Muzelák Bálint, Kardos Máté
  BME VKKT

## Slide 2: Diffúz és pontszerű terhelésbecslés
Egy dimenziós vízminőségi modell
  KOI, BOI, TP, TN
  Elsődleges célja a jelentős pontszerű terhelések meghatározása
  Másodlagos célja a diffúz modellel számított terhelések ellenőrzése

## Slide 3: Diffúz és pontszerű terhelésbecslés

## Slide 4: Diffúz és pontszerű terhelésbecslés
Egy dimenziós vízminőségi modell
  Elsődleges célja a jelentős pontszerű terhelések meghatározása
  Másodlagos célja a diffúz modellel számított terhelések ellenőrzése
Diffúz terhelésmodell
  MONERIS modell a víztest vízgyűjtők összegzett tápanyag terhelésének becslésére
TP, TN, DIN
Magyarország összes kijelölt 1078 db víztestéhez tartozó vízgyűjtőről becsül diffúz terhelést
Pontszerű terheléseket is számba veszi
Önálló ellenőrzésre is lehetőség van

## Slide 5: Diffúz és pontszerű terhelésbecslés
Egy dimenziós vízminőségi modell
  Elsődleges célja a jelentős pontszerű terhelések meghatározása
  Másodlagos célja a diffúz modellel számított terhelések ellenőrzése
Diffúz terhelésmodell
  MONERIS modell a víztest vízgyűjtők összegzett terhelésének becslésére
Cellaszintű diffúz terhelésmodell
Saját fejlesztésű modell a vízgyűjtőn belüli folyamatok leírására
Beavatkozások tervezéséhez biztosít alapot
KOI, BIO, TP, TN
Saját fejlesztésű modell a vízgyűjtőn belüli folyamatok leírására
Beavatkozások tervezéséhez biztosít alapot

## Slide 6: MONERIS modell
A következő vízgyűjtőkön alkalmazták:
Duna
Elba
Odera
Pó
Visztula
Rajna
(Behrendt et al., 1999, 2003a, 2003b, Schreiber et al., 2005, Behrendt és Dannowski, 2005)
Tápanyag emissziós modell
  Pontszerű és diffúz növényi tápanyag emissziók becslésére. Németországi Leibniz intézetben hozták létre (IGB-Berlin).
Tapasztalati összefüggések
  A modellben használt összefüggések paramétereit Németországi mért adatokkal történt összevetés során kalibrálták és Európai vízrendszereken validálták
Szennyezési útvonalak
  7 szennyezési útvonalat különböztet meg
Pontszerű szennyezés (direkt a befogadóba)
Légköri kiülepedés vízfelületre
Talajvíz
Talaj-drén rendszerben
Városi lefolyásból
Erózió által
Felszíni lefolyásból (oldott formák)

## Slide 7: MONERIS modell
  Ábra forrás: Venohr 2009

## Slide 8: MONERIS modell
Térbeli lépték
  Analitikai egység méretétől függ. Jelen esetben egy víztest közvetlen vízgyűjtője

## Slide 9: MONERIS modell

## Slide 10: MONERIS modell
Térbeli lépték
  Analitikai egység méretétől függ. Jelen esetben egy víztest saját vízgyűjtője
Időbeli lépték
  A modell éves átlagos értékekkel számol
A modellezési időszak 2009-2012
Minden adat erre a négy éves időszakra került kiszámításra/kigyűjtésre éves átlag formájában

## Slide 11: MONERIS modell
Térbeli lépték
  Analitikai egység méretétől függ. Jelen esetben egy víztest saját vízgyűjtője
Időbeli lépték
  A modell éves átlagos értékekkel számol
Modell peremek
Talaj tápanyag tartalma
Külföldrő érkező tápanyag terhelés
A külföldről érkező tápanyagterhelések a hazai monitoring pontok alapján kerültek becslésre (Kivételek: Vág, Garam, Ipoly jobb parti mellékfolyói stb)
Tápanyagtartalom a KSH megyei statisztikái-n alapuló UMVP-ben készült kutatás alapján került szétosztásra vízgyűjtőkre

## Slide 12: MONERIS modell
Térbeli lépték
  Analitikai egység méretétől függ. Jelen esetben egy víztest saját vízgyűjtője
Időbeli lépték
  A modell éves átlagos értékekkel számol
Modell peremek
Talaj tápanyag tartalma
Eredmények ellenőrzése
  Monitoring mérések eredményeivel történő összevetés

## Slide 13: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
50 méteres hydroDEM

## Slide 14: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
2012-es CORINE

## Slide 15: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
Származtatott adatok: Mezőgazdasági területek részaránya

## Slide 16: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
Származtatott adatok: Mezőgazdasági területek részaránya lejtőkategóriánként

## Slide 17: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
Származtatott adatok: Mezőgazdasági területek részaránya

## Slide 18: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
Származtatott adatok: Mezőgazdasági területek részaránya

## Slide 19: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
Származtatott adatok: Mezőgazdasági területek részaránya

## Slide 20: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
Származtatott adatok: Mezőgazdasági területek részaránya

## Slide 21: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
Agrotopo és Martha adatbázisok

## Slide 22: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
Agrotopo és Martha adatbázisok

## Slide 23: USLE talajveszteség
50x50 m-es cellaméret
LS faktor az 50 m-es hydrodem alapján került kiszámításra
JRC által európai léptékben elkészített R, K, C, P tényezők (Panos, P., 2014, 2015)
Cas
A Wishmeyer S. által fejlesztett USLE modell került felhasználásra eredeti formájában
A = R*K*LS*C*P
A - aktuális talajveszteség (t/ha/év)
R – csapadék eróziós potenciálja (MJ*cm/(ha*h)
K – talaj erodálhatósági tényező (t*h*h/(ha*MJ*cm)
LS – felszín esés – lejtőhossz tényező (-)
C – felszínborítás talajművelés tényező (-)
P – talajvédő művelés tényező (-)

## Slide 24: USLE talajveszteség

## Slide 25: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
Területi párolgás (Kovács Ákos 2011)

## Slide 26: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
Csapadék állomások adatai több időszakból
Területi elosztás Thiessen poligonok eljárással

## Slide 27: MONERIS modell ADATIGÉNYE
Térbeli bemeneti adatok
Vízfolyáshálózat
Víztest vízgyűjtők
Digitális domborzat modell
Területhasználat
Talaj
Talajveszteség
Hidrogeológia
Hidrometeorológia
Légköri kiülepedés
Nitrogénformák (redukált és oxidált külön) légköri kiülepedési adata az EMEP európai adatbázisból
Notes: FASZOM

## Slide 28: MONERIS modell ADATIGÉNYE
N és P tartalom becslése nagyon elnagyolt
Szennyvíz adatok a TESZIR és VALVÉL adatbázisok alapján
Ellenőrzés és szűrés
Statisztikai adatok
Népesség
Talaj N és P tartalma
Szennyvíz csatornarendszer
Szennyvíztisztító telepek mérési adatai/statisztikája
Lakosság szennyvízhálózatra kötöttségének arányszáma
Drénezett területek aránya

## Slide 29: MONERIS modell ADATIGÉNYE
FEVI adatbázis 2007-től
NATÉR vízhozam adatok
Idősor jellegű adatok
Vízminőségi monitoring adatok
Vízrajzi állomások vízhozam adatai
Csapadék adatsorok
Szennyvíztelepek adatbázisa

## Slide 30: MONERIS ellenőrzése
FEVI Q adatok (sok esetben nem állnak rendelkezésre)
Natér vízhozam adatok
Sokéves átlagos vízhozam adatok
Monitoring pontokon mért TP, TN és DIN koncentrációk, valamint vízhozam adatok alapján terhelések a vízgyűjtők kimeneti pontjain

## Slide 31
Ellenőrzési pontok

## Slide 32
MONERIS ellenőrzése
Chart: Országos elfolyó terhelések összevetése méréssel
| Összes N | Összes DIN | Összes P
Számított | 311609.125 | 214159.609 | 15496.448
Mért | 263843.644 | 198831.645 | 13439.547

## Slide 33
MONERIS ellenőrzése
Számított összes nitrogén terhelés adatok összevetése minden mérési pontnál

## Slide 34
MONERIS ellenőrzése
Számított összes nitrogén terhelés adatok összevetése kisebb vízgyűjtőkön

## Slide 35
MONERIS ellenőrzése
Számított összes foszfor terhelés adatainak összevetése minden mérési pontnál

## Slide 36
MONERIS ellenőrzése
Számított összes foszfor terhelés adatainak összevetése kisebb vízgyűjtőkön

## Slide 37
MONERIS EREDMÉNYEI
Összes erodált hordalék:
2.5 millió tonna/év
Ebből természetes eredetű:
2.17 m t/év
Mezőgazdasági eredetű:
0.38 m t/év
Chart: Összes országos erodált hordalék emisszió megoszlása
| Mezőgazdasági hordalék emisszió | Természetes hordalék emisszió
 | 376656.1527 | 2179503.7289

## Slide 38
MONERIS EREDMÉNYEI
Összes nitrogén terhelés:
22.8 e t/év
Ebből diffúz eredetű:
12.5 e t/év
Pontszerű:
10.3 e t/év
Chart: Összes országos nitrogén terhelés megoszlási aránya
| Összes diffúz | Összes pontszerű
 | 12458.3237 | 10314.2675

## Slide 39
MONERIS EREDMÉNYEI
Összes diffúz nitrogén terhelés:
12.5 e t/év
Az egyes útvonalak terhelése e t/év
Chart: Összes országos diffúz nitrogén terhelés elérési útvonalankénti megoszlása
| Légköri kiülepedés | Felszíni lefolyás | Mezőgazdasági erózió | Természetes erózió | Talaj drén | Talajvíz | Városi lefolyás
 | 2992.2317 | 956.2144 | 13.0639 | 544.8759 | 32.7183 | 6043.2967 | 1875.9227
Légköri kiülepedés | 3
Felszíni lefolyás | 1
Mezőgazdasági erózió | 0
Természetes erózió | 0.5
Talaj drén | 0
Talajvíz | 6
Városi lefolyás | 1.9

## Slide 40
MONERIS EREDMÉNYEI
Összes foszfor terhelés:
3225 t/év
Ebből diffúz eredetű:
1972 t/év
Pontszerű:
1253 t/év
Chart: Összes országos foszfor terhelés megoszlási aránya
| Összes diffúz | Összes pontszerű
 | 1972.3658 | 1253.0678

## Slide 41
MONERIS EREDMÉNYEI
Összes diffúz foszfor terhelés:
3225 t/év
Az egyes útvonalak terhelése e t/év
Légköri kiülepedés | 68
Felszíni lefolyás | 47
Mezőgazdasági erózió | 808
Természetes erózió | 327
Talaj drén | 4
Talajvíz | 258
Városi lefolyás | 460
Chart: Összes országos diffúz foszfor terhelés elérési útvonalankénti megoszlása
| Légköri kiülepedés | Felszíni lefolyás | Mezőgazdasági erózió | Természetes erózió | Talaj drén | Talajvíz | Városi lefolyás
 | 68.3045 | 46.8659 | 808.3081 | 326.9256 | 3.8911 | 258.4008 | 459.67

## Slide 42
MONERIS EREDMÉNYEI

## Slide 43
MONERIS EREDMÉNYEI

## Slide 44
MONERIS EREDMÉNYEI

## Slide 45
MONERIS EREDMÉNYEI

## Slide 46
MONERIS EREDMÉNYEI

## Slide 47
MONERIS EREDMÉNYEI

## Slide 48: DIFFÚZ MODELLEZÉS ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE
További lépések
Mért-számított eltérések elemzése
Kalibráció-validáció folytatása
Víztest szintű elemzés
Érzékenységvizsgálat a bemenő adatokra
Kritikus víztestek lehatárolása
Ahol szükséges ott cellaszintű modell alkalmazása
Intézkedési tervek a víztestekre

## Slide 49: Irodalomjegyzék
BEHRENDT, H., HUBER, P., KORNMILCH, M, LEY, M., OPITZ, D., SCHMOLL, O., SCHOLZ, G. & UEBE, R. (1999): Nährstoffbilanzierung der Flussgebiete Deutschlands. UBA-Texte, 75/99, 288 S.
BEHRENDT, H., BACH, M., KUNKEL, R., OPITZ, D., PAGENKOPF, W.-G., SCHOLZ, G. &WENDLAND, F. (2003a): Quantifizierung der Nährstoffeinträge der Flussgebiete Deutschlands auf der Grundlage eines harmonisierten Vorgehens. UBA-Texte 82/03, 201 S.
BEHRENDT, H., DANNOWSKI, R., DEUMLICH, D., DOLEZAL, F., KAJEWSKI, I., KORNMILCH, M., KOROL, R., MIODUSZEWSKI, W., OPITZ, D., STEIDL, J. & STRONSKA, M. (2003b): Az odra folyó pontszerű és diffúz szennyező emissziói és folyó általi visszatartásuk, forgatókönyv vizsgálatok és lehetséges változások (Eredeti nyelv angol:Point and diffuse emissions of pollutants, their retention in the river system of the Odra and scenario calculations on possible changes). Weißensee Verlag, p. 300.
Mozsgai K, Deák J, Clement A, Honti M, Szanyi S, Simonffy Z, 2013: Magyarország mezőgazdasági tápanyagterhelését csökkentő programjainak vízminőségre gyakorolt hatása
Panagos, P., Ballabio, C., Borrelli, P., Meusburger, K., Klik, A., Rousseva, S., Tadic, M.P., Michaelides, S., Hrabalikova, M., Olsen, P., Aalto, J., Lakatos, M., Rymszewicz, A., Dumitrescu, A., BeguerÃ­a, S., Alewell, C. Rainfall erosivity in Europe. Science of the Total Environment 511 (2015), pp. 801-814. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.01.008
Panagos, P., Meusburger, K., Ballabio, C., Borrelli, P., Alewell, C. Soil erodibility in Europe: A high-resolution dataset based on LUCAS, Science of Total Environment, 479-480 (2014) pp. 189-200
Panagos, P., Borrelli, P., Meusburger, C., Alewell, C., Lugato, E., Montanarella, L., 2015. Estimating the soil erosion cover-management factor at European scale. Land Use policy journal. 48C, 38-50. doi:10.1016/j.landusepol.2015.05.021
SCHREIBER, H., B BEHRENDT, H., CONSTANTINESCU, L.T., CVITANIC, I. DRUMEA, D., JABUCAR, D., JURAN, S., PATAKI, B., SNISHKO, S. & ZESSNER, M. (2005): A Duna és mellékfolyóinak pontszerű és diffúz tápanyag emissziói 1998 és 2000 között. (Eredeti nyelv angol: Nutrient Emissions from Diffuse and Point Sources into the River Danube and its main Tributaries in the Period 1998- 2000 – Results and problems. Water Science and Technology, 51, 3-4, 283-290.
Venohr, M., Hirt, U., Hofmann, J., Opitz, D., Gericke, A., Wetzig, A., Ortelbach, K., Natho, S., Neumannm F., Hürdler, J., (2009): MONERIS kézikönyv v 2.14.1 (Eredeti nyelv angol: The model system MONERIS), Leibniz-Intézet (Édesvízi ökológia és haltenyésztési intézet), Berlin, Németország.
Wischmeier, W.H. and D.D. Smith. 1978. Csapadék okozta eróziós talajveszteség becslése: Útmutató talajvédelem tervezéséhez. Eredeti nyelv: angol: "Predicting Rainfall Erosion Losses: A Guide to Conservation Planning." Agriculture Handbook No. 537. USDA/Science and Education Administration, US. Govt. Printing Office, Washington, DC. 58pp.

## Slide 50: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!