## Slide 1: A Nyírség vízháztartása speciális területi FÓRUM A talajvízszintek alakulásának statisztikai vizsgálata a nyírségben
DR. VIRÁG MARGIT
VIZITERV Environ Kft.

## Slide 2: A vizsgált terület és környezete

## Slide 3: A vizsgált terület földtani felépítése, a felszín alatti vizek nyomásviszonyai

## Slide 4: A TALAJVÍZSZINT IDŐBELI ÉS TÉRBELI TERÜLETI VÁLTOZÁSAINAK JELLEMZÉSE
I. LEÍRÓ JELLEGŰ STATISZTIKAI MÓDSZEREK
A leíró jellegű statisztika a szokványosan alkalmazott átlagértékek, szélsőértékek rögzítésén túl (talajvízjárási menetgörbék trendvizsgálata, hisztogramokkal történő értékelés) számos újabb információval szolgált az adott észlelőkútra és területi vonatkozásban egyaránt.
II. KAPCSOLATELEMZŐ STATISZKAI MÓDSZEREK
Faktor analízis és a feltételezett kapcsolatok (csapadék, párolgás,termelés) szorosságát jellemző korrelációs összefüggések vizsgálata.

## Slide 5: A VIZSGÁLATBA bevont MONITORING KUTAK

## Slide 6: I. Leíró jellegű statisztikai vizsgálatok a 2000-2010. közötti időszakra
25 db talajvízszint észlelő kút havi átlagos vízszint adatainak vizsgálata

## Slide 7: Mért vízszintek menetgörbének egymásközti korrelációja

## Slide 8: Havi közepes talajvízszintek alakulása 1950-2011.

## Slide 9: A 2000. évi talajvízállások terep alatti mélysége (m)

## Slide 10: A 2010. évi talajvízállások terep alatti mélysége (m)

## Slide 11: A talajvízszint terep alatti mélységnek 2000-2010. közötti időszakra vonatkozó különbségtérképe

## Slide 12: II. A TALAJVÍZSZINTRE HATÓ TÉNYEZŐK KAPCSOLATELEMZŐ STATISZTIKAI VIZSGÁLATA-FAKTORANALIZIS, KORRELÁCIÓS ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
FAKTORANALÍZIS- 25 kút évi 12 adatát (2000-2010. között) vizsgálva:
Faktor Faktorsúly Összes magyarázó erő %
1 0.66056 66.056
2 0.11779 77.835
3 0.05549
4 0.04224
5 0.02738
71 kút évi 12 adatát(2000-2010. között) vizsgálva:
Faktor Faktorsúly Összes magyarázó erő %
1 0.66480 66.480
2 0.12158 78.637
3 0.03345
4 0.02176
5 0.02037

## Slide 13: KORRELÁCIÓS ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA–csapadék
Első ható okként a csapadékot tekintjük – a lehulló csapadékra nem mindig és nem rögtön reagál a rendszer.
25 kút tvsz havi átlag csapadék havi átlag (21 állomás)
71 kút tvsz havi átlag csapadék havi átlag (21 állomás)
Max. korrelációs tényező 0,18

## Slide 14: KORRELÁCIÓS ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA–csapadék
A 2010. évi csapadékosság hatása a talajvízre
A max. korrelációs tényező 0, 475 az Ófehértói csapadék mérő állomás és az 1639. tsz. Zajta talajvízszint észlelő kút között
Szélsőséges időjárási viszonyokat nem lehet korrelációs számítással lekövetni!
Napi csapadék adatok vizsgálata

## Slide 15: Mi történt a térségben 2010 januárhoz viszonyítva – 2010-es csapadékosság hosszú távú hatásának vizsgálata 2011. évben

## Slide 16: Standard talajvízállás 2010-2011.

## Slide 17: KORRELÁCIÓS ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA – csapadék
Évi átlagos csapadék adatok vizsgálata

## Slide 18: Korrelációs összefüggések vizsgálata –csapadék
A hidrológiai félévek csapadék adatainak - téli féléves kapcsolatok - vizsgálata

## Slide 19: Korrelációs összefüggések vizsgálata –. párolgás
3670-es kút (Mátészalka) és Vámosoroszi párolgások: r = - 0,154,
3670-es kút (Mátészalka) és Szabolcsveresmart párolgások: r = - 0,212,
4235-ös kút (Kisvárda) és Császárszállás párolgások: r = - 0,153.
Negatív korrelációs tényező volt várható, mert a párolgás nagyobb értékeihez alacsonyabb (kisebb) talajvízszinteknek kell tartozni.
Megállapítható, hogy mivel a hatások a felszín alatt a telítetlen zónában eltolódnak, a felszínen direkt módon mért párolgás adatokból a talajvízszintek ill. a talajvízkészletek mennyiségi változásait egyszerűen nem lehet egyszerűen kimutatni.
Tovább vizsgálódva a nyári hónapok vizsgálata során a nyári összes párolgást vetettem össze a nyáron kialakult talajvízszint-süllyedésekkel.
Itt is általában 0,6 feletti korrelációs tényezőket számítottam, és most is volt kiugróan jó érték, a Nyírkáta 1585 tsz. kútnál – 0,820 adódott (a negatív érték jelzi, hogy növekvő párolgáshoz csökkenő talajvízszintek tartoznak.
Főleg dombvidékeken ez a talajvizek megcsapolását okozó hatás talán nagyobb szerepet kap a szintek alakításánál. Három hidrometeorológiai állomáson mérnek kádpárolgást a területen, a nyári félévben, májustól októberig. Tehát minden évben csak 7 adat állt rendelkezésre. A legjobb eredmények is nagyon gyengék:

## Slide 20: Korrelációs összefüggések vizsgálata –párolgás
A hidrológiai félévek párolgás adatainak - nyári féléves kapcsolatok - vizsgálata

## Slide 21: Korrelációs összefüggések vizsgálata –víztermelés
A víztermelés hatása a talajvízszintek alakulására
Max. érték az 1641-es kútnál (Balkány) r = 0,456
Min. a 3670-es kútnál (Mátészalka) r = - 0,348
Max. érték az 1641-es kútnál(Balkány) r = 0,456
Min. a 3670-es kútnál(Mátészalka) r = - 0,348
2011. évi kitermelés 35,1 millió m3/év
Vízbázis Közeli észlelőkút Korrelációs tényező
Kótaj 1570 Nagyhalász r = 0,024
Kótaj 4019 Nyírbogdány r = 0,052
Mátészalka 3670 Mátészalka r = - 0,459 !
Nyírbátor 1621 Nyírbátor r = - 0,094

## Slide 22: VÍZGAZDÁLKODÁSI CIKLUS, EUROPEAN COMMUNITIES, 2008

## Slide 23: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!